## Slide 1: Тема бинарного урока Нефть, как сырье для получения топлив и масел
Цель урока:
Сформировать у учащихся представление о природных источниках углеводородов.
Установить взаимосвязь физических и химических свойств нефти с практическим применением.

## Slide 2: Нефть
природная горючая маслянистая жидкость, важнейшее полезное ископаемое.

## Slide 3: СВОЙСТВА НЕФТИ
Легче воды и в ней не растворяется
Не имеет определенной температуры кипения и застывания.
Не имеет определенного цвета
Плотность 0,78 – 0,92 г/см3;
Теплота сгорания 43,7-46,2 МДж/кг
Нефть растворима в органических растворителях (бензине, бензоле)
Нефть хорошо растворяет I, S и ее соединения, воздух, СО2, СО, Н2S.

## Slide 4: СОСТАВ НЕФТИ
Нефть – это смесь, состоящая из жидких и растворенных в них газообразных и твердых углеводородов разного строения.
Нефть содержит также соединения серы, азота, кислорода и металлов

## Slide 5: ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ НЕФТИ
УГЛЕРОД – до 87%
ВОДОРОД – до14%
КИСЛОРОД – до 3%
АЗОТ – до 0,3%
СЕРА – до 6%

## Slide 6: УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СОСТАВ НЕФТИ
ПАРАФИНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АЛКАНЫ) 30-35%
Общая формула СnН2n+2
НАФТЕНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (ЦИКЛАНЫ) 25-75%
Общая формула СnН2n
АРОМАТИЧЕСКИЕ (АРЕНЫ) 10-20%
Общая формула CnH2n-6

## Slide 7: ПАРАФИНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АЛКАНЫ)
Общая формула СnН2n+2 ,
углеводороды, начиная с метана СH4, газообразные
жидкие, начиная с пентана C5H12,
твердые, начиная с гексадекана С16Н34
Придают топливам и смазочным материалам высокую стабильность.

## Slide 8: НАФТЕНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (ЦИКЛАНЫ)
Общая формула СnН2n.
Представители: циклопентан C5H10 и циклогексан C6H12.
Обладают низкими температурами застывания
Устойчивы к окислению при высоких температурах

## Slide 9: АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АРЕНЫ)
Общая формула CnH2n-6,
Обладают высокой термической устойчивостью к реакциям окисления,
большой вязкостью и плотностью
высокой температурой кипения,
высокой нагарообразующей способностью (40-50%)

## Slide 10: Переработка нефти
Сырую нефть не используют в чистом виде.
Нефть доставляется по трубопроводам, железной дороге или морскими танкерами на НПЗ,
После переработки нефти получают бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, парафин и сырье для нефтехимических производств.

## Slide 11: Переработка нефти
Первичная Вторичная
Фракционная перегонка, Крекинг нефтепродуктов
ректификация нефти

## Slide 12: разделение неф­ти на отличающиеся по составу фракции, основанное на различии в температурах кипения ее компонентов.
Фракционная (прямая) перегонка нефти

## Slide 13: Фракционная перегонка нефти

## Slide 14: КРЕКИНГ
процесс переработки нефти и ее фракций, основанный на разложении (расщеплении) молекул сложных углеводородов в усло­виях высоких температур и давлений.

## Slide 15: Виды крекинга

## Slide 16: РИФОРМИНГ
процесс переработки бензиновых и лигроиновых фракций нефти для получения высококачественных бензинов и ароматических углеводородов, при котором
молекулы углеводородов не расщепляются, а преобразуются.

## Slide 19: Нефть и экология